目    录

1在线式GPS巡检管理系统概述	4

1.1系统设计目的	4

1.2系统设计原则	4

1.3系统设计依据	5

1.4 应用技术介绍	6

1.5系统特点	6

2系统组成介绍	7

2.1系统组成及作用	7

2.2系统构成示意图	7

2.3北极性6 GPS巡检器	8

2.3.1技术指标	8

2.3.2产品部件说明	9

2.3.3功能简介	10

2.3.4 产品特点	10

2.3.5骑士6产品创新点	10

2.4感应式巡检点介绍	11

2.4.1技术参数	11

2.5巡检系统软件介绍	11

2.5.1 软件结构图	12

2.5.3 软件特点	13

2.5.4软件主要功能模块	14

2.5.5软件界面介绍	15

3系统配置清单	21

4 系统安装	22

4.1 安装要求	22

4.2 系统软件安装与调试	22

4.3 采集GPS巡更点	22

4.4 设置软件	23

5 行业应用案例	24

6证书	28

6.1 管理体系认证证书	28

6.2 实用新型专利证书	29

7 检测报告	30

7.1公安部检验报告	30

7.2气体防爆合格证	31

7.3粉尘防爆合格证	32

7.4 CE认证	33

8 售后服务承诺	34

# 1在线式GPS巡检管理系统概述

近些年由于安全负责人管理松懈，造成了多起特大事故。对企业对社会都造成了非常大的影响。虽然每个行业对其管理工作的要求越来越规范化、科学化。对所辖区域内的重点设备、线路、财产安全都有一套自己的管理办法，但是大多的管理办法是，出制度加强管理和提高安全人员觉悟。然而实施后的效果并不能解决实际问题。事故都是从隐患开始，如何通过科学有效的技术手段，加强对安全人员巡检的有效监管是当前管理者不容忽视的重要问题。

骑士6 GPS巡检管理系统完全可以解决这些问题，从而为管理者提高了巡逻的规范化程度及科学管理水平。杜绝了对巡逻人员无法科学、准确考核管理的现象，有效地保障了企业井然有序的工作流程，把巡逻人员管理工作落到了实处。把只限于特定时间、地点及人员的考勤范围通过系统的预先设定，可满足各种场合的特殊考勤，从而达到事半功倍的效果。将得出的巡检结果与业绩考核挂钩，可以有效解决巡逻人员不能按时巡检的主要问题。

## 1.1系统设计目的

- 增强安全防范管理的科学化手段，技术实现具有先进性；

- 实现对现场巡检人员实时监控，达到集中管理的目的；

- 解决传统GPS巡检无法通话无法拍摄现场照片的问题；

- 解决传统巡检需要大量布点施工的问题；

- 解决传统模式下无法使用地图显示巡检人员位置的问题；

- 解决感应式巡检模式下无法在电场及磁场条件下使用；

- 解决现场突发事件的应急处理实现对现场人员紧急调动；

- 实现巡检轨迹与巡检数据全部上传，提供轨迹回放与数据查询；

- 满足各行各业的需求，功能强大操作简单；

## 1.2系统设计原则

- 可靠性：系统可保证长期安全地运行。系统中的硬软件及信息资源应满足可靠性设计要求；

- 安全性：系统具有必要的安全保护和保密措施，有很强的应对计算机犯罪和病毒的防范能力，支持多用户分级管理的要求；

- 容错性：系统具有较高的容错能力，有较强的抗干扰性。对各类用户的误操作应有提示或自动消除的能力；

- 适应性：系统对不断发展和完善的统计核算方法、调查方法和指标体系具有广泛的适应性；

- 可扩充性：系统的硬软件具有扩充升级的余地，不可因硬软件扩充、升级或改型而使原有系统失去作用；

- 实用性：注重采用成熟而实用的技术，使系统满足用户业务需求；

- 先进性：在实用的前提下，采用国际先进的三代GPS定位模块，跟踪国内外最先进的计算机硬软件技术、信息技术及网络通信技术，使系统具有较高的性能指标；

- 易操作性：贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使用户操作简单直观，易于学习掌握；

- 多系统性：系统支持windows各个操作系统及linux操作系统

## 1.3系统设计依据

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 （GB50311-2000）

- 《防盗报警控制器材通用技术条件》GB/12663-90

- 《安全防范工程程序与要求》 （GA/T75-94）

- 《安全防范系统通用图形符号》 （GA/T74-2000）

- 《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB16796-1997）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB/T50169）

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501600-92）

- GB3836-2010系列爆炸性气体环境用设备

- GB12476系列可燃性粉尘环境用设备.

- 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2904)

- 《低压配电设计规范》(GB50054-95)

- 《计算机软件开发规范》（GB 8566—88）

- 《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》

- 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-1985)

- 《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314

## 1.4 应用技术介绍

- GPS全球卫星定位技术（Global Positioning System）

全球卫星定位系统是随着现代科学技术的发展建立起来的一个高精度、全天候和全球性的无线电导航定位、授时的多功能系统。它利用位于距地球2万多公里高的、由24颗人造卫星组成的卫星网，向地球不断发射定位信号。地球上的任何一个GPS接收机，只要接收到三颗以上卫星发出的信号，瞬间就可以解算出被测载体的运动状态，如：经度、纬度、高度、时间、速度、航向等。

- GPRS通用无线分组业务（General Packet Radio Service）

一种基于GSM系统的无线分组交换技术，提供端到端的、广域的无线IP连接。通俗地讲，GPRS是一项高速数据处理的技术，方法是以"分组"的形式传送资料到用户手上。虽然GPRS是作为现有GSM网络向第三代移动通信演变的过渡技术，但是它在许多方面都具有显著的优势。

- GIS地理信息处理系统（Geophysics Information System）

本系统是为了获取、存储、显示、查询定位数据而建立起来的计算机数据库管理系统，将所需要的信息和资料直观、形象地在电子地图上以图形或表格的形式显示出来，为GPS卫星定位提供良好的地图环境，并能将空间信息和属性信息的处理完美结合起来，以直观的方式显示位置状态等信息。

## 1.5系统特点

GPS巡检器采用国际先进的六代山地模块，支持全天候适用于各种复杂环境。符合国际/工业标准，满足实时应用及高可靠性要求，定位精度高，使用方便，同时采用开放式、分布式体系和面向对象的技术开发系统。

本系统采用通用的操作系统、数据库管理软件和应用软件提高系统的可维护性，符合国际工业标准，方便第三方开发的应用接口和系统集成，支持系统功能的延伸及扩展。数据库管理系统具有以下特点：可靠、高效、安全和高性能的管理和访问控制机制。并行处理、数据完整性控制、性能优化等特性，符合国际标准。方便的数据备份机制，数据的备份及恢复，不影响在线系统的运行。

# 2系统组成介绍

## 2.1系统组成及作用

| 序号 | 产品 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检系统软件 | 安装在管理中心服务器上。 |
| 2 | GPS巡检器 | 巡逻人员巡检工作时手持使用； |
| 3 | 感应式巡检点 | 安装在无法获取GPS信号的位置； |
| 4 | SIM卡 | 安装在线式巡检器内，用于上传GPRS数据； |

## 2.2系统构成示意图

系统由北极星6 GPS巡检器、3G/GPRS通用无线分组业务、GIS地理信息系统、巡检软件组成。

巡检人员携带北极星6 GPS巡检器在户外巡查，巡检器实时接收GPS卫星信息，按预先设定的时间间隔上传经纬度、时间信息到管理中心，在管理中心的电子地图上就可以实时看到巡查人员的行动轨迹，当在室内巡查时，设备识读预先安装在室内感应点，并将该点位的卡号和到达时间上传到管理中，在软件的示意图上可以看到该点位的颜色变化。

## 2.3北极性6 GPS巡检器介绍

型号：WM-5000P6

北极星6将GPS、通话、短信、拍照、3G、读卡完美的融为一体。

同时附加了地点导航、摔砸记录、记步器、指南针、闹钟提醒和手电功能，更加直观掌握巡检工作状态。机身采用ABS工程塑料双色一体注塑、硅胶内胆、触摸式按键设计；2.7寸高清LCD彩色显示屏；第4代康宁大猩猩防破坏保护屏；防护等级IP67；（配件：1个充电器、1条数据线）

### 2.3.1技术指标

| 序号 | 技术指标 | 参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位精度 | ≤10米 |  |
| 2 | 定位时间 | 冷启：≤33s，热启：≤1s |  |
| 3 | 温 度 | -40℃～+85℃ |  |
| 4 | 湿 度 | 100% |  |
| 5 | 尺 寸 | 133 mm×72mm×25mm |  |
| 6 | 重 量 | 252g |  |
| 7 | 显示屏 | 2.7寸高清LCD |  |
| 8 | 摄像头 | 500万自动对焦 |  |
| 9 | 通讯方式 | WCDMA/GRPS/USB |  |
| 10 | 电 池 | 3500mAh |  |
| 11 | 存 储 | 10万条数据 |  |
| 12 | 读卡距离 | 3CM～5CM |  |
| 13 | 防护等级 | IP67 |  |

### 2.3.2产品部件说明

### 2.3.3功能简介

- 自动接收卫星定位信息、自动感应读卡；

- 可将现场照片实时上传管理中心。

- 可通过打电话的方式汇报现场情况 。

- 手动报警功能；

- 定点和轨迹两种巡检模式；

- 无信号时可将巡检信息保存在巡检器中。

### 2.3.4 产品特点

- 监控容量大，扩容方便，系统兼容性好的特点；

- 可实时掌握巡检人员的工作状态及所在巡检线路；

- 可利用电子地图回放行走路线，形象，逼真；

- 位置信息准确，数据传送及时；

- 3G/GPRS数据传输模式，传输速度快、费用低；

- 支持与管理中心交互式定位信息的查询；

- 管理中心可以根据实际需要来设定GPS定位终端的工作参数；

### 2.3.5骑士6产品创新点

将通话功能设计到巡检中，方便管理者及时了解现场情况。

巡更行业第一次引用500万摄像头，将拍照和录像完美的融合到了巡更产品中。为量化巡检提供了有力保障。

巡更机采用触摸按键设计，操作灵活简单方便。同时解决了机械按键使用寿命短的问题。

巡更机采用第四代康宁大猩猩保护屏，保护巡更机实现真正的IP67.

巡更机采用高清LCD彩屏显示，极大的方便用户使用。

磁吸镀金触点式USB设计，减少多次插拔对USB接口的损伤。

## 2.4感应式巡检点介绍

感应式巡更点无需电源，无需布线，具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温、使用寿命长且体积小等特点。具有静电保护功能及唯一性无法复制，可隐蔽式安装在物体内部。

### 2.4.1技术参数

| 序号 | 技术指标 | 参数 | 图片（任选一种） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温 度 | -40℃～+85℃ |
| 2 | 湿 度 | 100% |
| 3 | 工作频率 | 125KHz |
| 4 | 管型尺寸 WM-28B/EM | Ф6.5mm×28mm |  |
| 5 | 夜光形尺寸 WM-70Y/EM | 76mm×56mm |  |

## 2.5巡检系统软件介绍

软件版本基于Windows应用开发平台，数据库Server采用微软性价比高的SQL SERVER 2008，可稳定的运行在X86架构下的服务器和PC机，全面兼容微软的Microsoft Windows操作系统。管理系统软件分为三层：数据传送层、数据存储层和数据图形呈现层。可以根据用户具体业务需求对管理系统软件进行二次开发。目前有完整的移动光缆巡检应用软件，石油管道巡检软件，电力巡检及缺陷管理软件，林业系统护林巡查管理软件，公安网格化巡视管理软件，其它行业可根据用户需求二次开发管理部分的软件。

### 2.5.1 软件结构图

#### 2.5.1.1 数据采集层

通过3G/GPRS无线传输获取巡检人员在巡逻线路上的定位数据、巡检时间、现场情况等信息，获取的数据实时地存储到管理中心的数据库中。

#### 2.5.1.2数据存储层

采用Microsoft SQL server数据库，存储巡检人员巡逻时的定位信息、日期和时间、巡检人员发送的关于巡逻线路上的信息等数据，实现数据的集中管理和统一发布。

#### 2.5.1.3数据图形呈现层

采取GIS图形管理方式显示巡检人员巡逻路线、数据采集时间，均可在系统中动态、形象、直观地显示出来。对巡检人员发回的巡逻路线上的外力影响或设备状态等信息，以特殊的符号显示出来，通过鼠标可以查看详细信息。它还可以生成统计报表，定期统计和核定巡检人员的工作量，并上报上级监测中心。

#### 2.5.2 GIS地理信息系统说明

软件采用MapInfo格式84标准、百度地图、谷哥的GIS系统任选。根据应用环境选择合适的地图比例，目前市场上通过的比例为1：10000。根据客户需求公司可以提供CAD平面图转换成GIS系统，极大方便了小区域巡检的用户使用。GPS巡检点和巡检轨迹，可以通过不同的颜色与形状显示在地图上，使用者可以一目了然的分别出重点布防区域、重点设备的现场情况。可以及时看到突发事件所处的地理位置。

### 2.5.3 软件特点

设计：人性化，参数化，树型结构设计。设置简单灵活实现智能化操作。

计划：智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。

查询：单条件及多条件组合查询，人员、线路、时间、漏检等情况，不同颜     色代表不同结果，一目了然。

统计：自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。

安全：双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。

报警信息：软件收到巡检器报警信息时，可触发声音或者报警器提示。

电子地图：巡检数据可直接显示在电子地图上，不同颜色代表不同巡检情况。

实时数据：软件实时接收巡检器上传的巡检数据，以报表和地图方式显示。

二次开发：系统软件支持二次开发，同时可为客户提供SDK。

### 2.5.4软件主要功能模块

### 2.5.5软件界面介绍

登陆说明：输入事选设置好的登陆地址如：http://192.168.1.55/ault.aspx，超级管理员登陆用户名为：admin；密码：999；

巡检部门设置：根据自己的实际需要设置一些巡检部门，这样可以很好的将巡检线路等信息增加到各自相应的巡检部门中，这样更有利于对各种信息的管理、查询与统计。

巡检人员设置：巡检人员设置功能的主要作用是对巡检人员的一种考核，设置好巡检人员以后，就可以让巡检人员按照计划进行巡检，并通过报表查询出此人员的巡检以及漏检情况。

巡检线路设置：巡检线路设置是为巡检人员设置需要巡检的路线巡检线路是巡检地点的集合，起到方便用户查询的作用。

巡检地点设置：巡检地点设置功能的主要作用是，定义所要检查的地点信息,包括名称、经纬度等信息。

批量读取：此功能可以简化新增巡检地点时必须输入地点经纬度信息，而使用巡检器自动获取经纬度信息（通过采点模式对地点先进行采点），以方便用户操作。

- 设备描述：此字段可任意输入一串字符，代表设备的名称，在轨迹回放时，可根据此名称进行回放数据。

- 设备连接方式：此字段有两个选项，其一是通过IP地址与中心连接，其二是通过域名与中心连接。如果选择第一项，你就必须输入接收数据的IP地址信息。如果选择第二项，你就必须输入接收数据的域名信息和域名解析地址。

- 手机号码：此字段记录此巡检设备中存放的手机号码信息。

- IP地址信息、域名信息：如果在【设备连接方式】中选择第一项时，此字段代表IP地址信息，此时你应填入正确的IP地址，以便接收数据，填写错误就无法接收数据。如果在【设备连接方式】中选择第二项时，此字段代表域名信息，此时你应填入正确的域名信息，并且在【域名解析地址】字段中也填入正确的域名解析地址，填写正确以后，就可以接收巡检数据了。否则就无法接收数据。

- 域名解析地址：当在【设备连接方式】中选择第一项时，此字段可以使用，并且你要填写正确的域名解析地点，这样才能接收到数据。

- 采点间隔：此字段决定巡检设备在轨迹巡检时，多长时间采集一条巡检数据，如果设置为10就说明每隔10秒采集一条巡检数据。如果此字段设置为0，代表不采集轨迹数据。

- 包容量：此字段说明采集好的轨迹数据累计到多少条以后向中心服务器发送一次。如果设置为5就说明累计5条就发送一次，如果设置为1就说明每增加一条数据就自动发送数据给中心服务器。

- 接入点名称APN：此字段决定巡检设备登录到哪个APN接入点上，只有正确设置才能接收到巡检数据。如果是中国移动用户，此字段一般填为cmnet，如果是中国联通用户，此字段一般填为uninet。如果不清楚，可以与当地的网络运营商联系。

巡检计划设置：为每巡检线路设置具体的巡逻时间，巡检人员必须按照对应的时间进行巡逻；

查询报表：可针对部门、人员、线路、时间对巡检数据进行全面查询，可查出合格和漏检数据；

统计报表：根据部门、人员、线路、时间选择统计条件，可以报表和图形两种方式显示。

切换监控线路

在右侧选择一下你想监控的巡检部门，然后在此部门中选择一下你想监控的巡检设备，此时就可以在地图上监控此设备的巡检线路的数据了。当你选择好以上信息以后，并且此时有实时数据发送过来，而且这条实时数据属于你所监控的巡检线路，同时也符合巡检计划中设置的时间范围，在上面的实时地图界面中就能看到相应的巡检地点由黄色地点变成绿色地点。

实时数据

如果你不仅想在地图上看到数据，同时也要在列表中看到更加详细的数据，你可以单击窗体下方的移动条，此时将会看到实时数据列表显示出来，当再次单击此移动条时将会关闭实时数据列表。在实时数据列表中你不仅可以看到你选择的巡检线路的数据信息，你还可以看到其它巡检线路的巡检信息。

轨迹回放

首先需要选择你要监控的部门信息，然后在设备列表中你就能够看到此部门下的所有设备信息，此时选择你想要监控的设备信息后，在查询条件面板中选择好回放时间等参数。最后单击回放按钮就可以在地图中看到回放的信息了。

# 3系统配置清单

| 管理中心软件硬件配置 |
| --- |
| 软件配置 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| 1 | GPS巡检管理软件 | WM-GPS8.0服务器 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 操作系统软件 | Windows2003服务器 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 数据库软件 | SQL SERVER 2008 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 电子地图 |  | 1 | 套 |  | 1：5000 |
| 硬件配置 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| 1 | 服务器/Web服务器 | 最低配置：1*2.6GHz CPU，16GB RAM，1TB*2硬盘，2*100M网卡（IP流量10M） | 1 | 台 |  | 数据库与Web共用服务器 |
| 2 | 骑士6 GPS巡检器 | WM-5000P6 |  | 台 |  |  |
| 3 | 感应式巡检点 | WM-70Y/EM |  | 个 |  |  |
| 客户端基本要求 |
| 1 | 浏览器（IE） | 7.0版本及以上 |
| 2 | 合计： |  |

# 4 系统安装

## 4.1 安装要求

管理中心支持登陆Internet网；

管理中心电脑带有音箱（用于报警声音提示）。

## 4.2 系统软件安装与调试

第一步：在管理中心的电脑上安装巡检管理系统软件，再通过网关设置电脑的端口号（软件默认端口号为3505）；

第二步：设置“通讯参数”，将管理中心的IP地址输入到软件中，再将APN写到软件中，移动用户为：cmnet，联通用户：uninet；

第三步：设置“巡检器参数”，包括自动/手动上传数据，自动关机时间等信息；

第四步：将设置好的“通讯参数”和“巡检器参数”下载到在线式巡检器中；

第五步：测试通讯GPRS通讯；

## 4.3 采集GPS巡更点

第一步：通过USB数据线将GPS巡检器与电脑相连，通过软件将GPS巡检器设置成“采点模式”；

第二步：进入指定位置采集GPS巡更点。巡检器开机定位后，GPS指示灯每秒闪烁1次，手动触发发送按键2秒，巡检器振动1次，提示巡检器正在进行采点操作，采点完毕后，GPS指示灯连续闪烁5次，振动2次，保存采点数据。一次采点操作大约需要30秒左右

第三步：将采集好后的GPS巡更点，通过USB数据线上传到GPS软件中。

## 4.4 设置软件

第一步：按软件设置步骤，设置部门、人员、线路、地点、计划；

第二步：加载巡检地图，并在地图上标注巡更点安装位置；

第三步：测试巡检数据，检验系统运行情况；

第四步：测试通过后，进行系统备份。

# 5 行业应用案例

| 序号 | 使用日期 | 项目名称 | 使用型号 | 系统软件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005年8月 | 山东青岛移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 2 | 2005年12月 | 西气东输天然气管道巡检 | 5000PL | CS版软件 |
| 3 | 2006年2月 | 贵州省移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 4 | 2006年3月 | 湖北黄冈移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 5 | 2006年6月 | 胜利油田采油厂生产巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 6 | 2006年7月 | 湖北鄂州移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 7 | 2006年8月 | 中原输油气管道巡检 | 5000PL | CS版软件 |
| 8 | 2007年1月 | 湖北武汉移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 9 | 2007年1月 | 西部管道输油管道巡检 | 5000PH+/5000PV+ | BS版软件 |
| 10 | 2007年5月 | 贵州毕节移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 11 | 2007年5月 | 青岛崂山区110指挥车巡检 | 5000PV+ | CS版软件 |
| 12 | 2007年5月 | 广东移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 13 | 2008年1月 | 河南信阳电力线路巡检 | 5000PH | BS版软件 |
| 14 | 2008年3月 | 河南油田生产巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 15 | 2008年6月 | 贵州遵义移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 16 | 2008年11月 | 贵州铜仁移动公司光缆巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 17 | 2008年8月 | 沈阳张士出口加工区巡检 | 5000PH+ | 单机版 |
| 18 | 2008年12月 | 辽宁本溪林业护林巡检 | 5000PH+ | BS版软件 |
| 19 | 2009年5月 | 山西太原卷烟厂保安巡检 | 5000PH+ | 单机版 |
| 20 | 2009年7月 | 山西朔州电信光缆巡检 | 5000PH+ | BS版软件 |
| 21 | 2009年8月 | 广东佛山空军基地警卫巡检 | 5000PH+ | 单机版 |
| 22 | 2009年8月 | 北京钓鱼台国宾馆警卫巡检 | 5000PH+ | 单机版 |
| 23 | 2009年9月 | 长春输油管理管道巡检 | 5000PL | CS版软件 |
| 24 | 2009年12月 | 黑龙江大庆油田小区巡检 | 5000PH+ | 单机版 |
| 25 | 2010年1月 | 深圳中心公园安保巡检 | 5000PH+ | 单机版 |
| 26 | 2010年8月 | 大连市公安局安全保卫巡检 | 5000PE+ | BS版软件 |
| 27 | 2010年9月 | 长庆油田输油管道巡检 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 28 | 2010年9月 | 广州市环境保护局放射源监测 | 5000PH+ | CS版软件 |
| 29 | 2010年12月 | 石油储运公司襄樊输油处管道巡检 | 5000PH+ | 单机版 |
| 30 | 2010年12月 | 辽河油田输油管道巡检 | 5000PH+ | BS版软件 |
| 31 | 2011年3月 | 广西防城港电力巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 32 | 2011年5月 | 日照-仪征原油管道巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 33 | 2011年5月 | 烟台中世天然气管道巡检 | 5000PH+ | BS版软件 |
| 34 | 2011年5月 | 大亚湾核电坪核线巡检 | 5000PH | BS版软件 |
| 35 | 2011年6月 | 荆门中石油昆仑燃气管线巡检 | 5000PE+ | BS版软件 |
| 36 | 2011年6月 | 鄂尔多斯市新圣天然气管线巡检 | 5000PV+ | 单机版 |
| 37 | 2011年8月 | 唐山市汇丰炼焦制气厂安保巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 38 | 2011年11月 | 天津市燃气集团有限公司管网巡检 | 5000PE+ | BS版软件 |
| 39 | 2011年12月 | 中国石化济南分公司管线巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 40 | 2012年1月 | 山西平朔生活区安保巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 41 | 2012年3月 | 北京铁路局线路巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 42 | 2012年4月 | 天津市金万航石油物资装备巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 43 | 2012年8月 | 抚顺移动公司光缆巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 44 | 2012年12月 | 河南纵横燃气管道巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 45 | 2012年12月 | 河北联通一二级干线光缆巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 46 | 2013年5月 | 秦皇岛燃气总公司低压管网巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 47 | 2013年5月 | 湖南郴州市派出所外勤巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 48 | 2013年5月 | 西安铁路局铁路沿线巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 49 | 2013年11月 | 广西大学平安校园巡检 | 5000PH3 | 单机版 |
| 50 | 2013年12月 | 沈阳国际软件园安保巡检 | 5000P3+ | 单机版 |
| 51 | 2014年3月 | 天津大港油田管线巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 52 | 2014年4月 | 中石化四川达州输油管线巡检 | 5000PE+ | BS版软件 |
| 53 | 2014年4月 | 上海交通集团停车场巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 54 | 2014年5月 | 北京国防光缆线路巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 55 | 2014年5月 | 长春水务集团二次供水管线巡查 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 56 | 2014年5月 | （南京）扬子石化安保巡检 | 5000P3+/ 5000PV+ | BS版软件 |
| 57 | 2014年5月 | 河南焦作纵横燃气管线巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 58 | 2014年6月 | 建筑设计院长春分院 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 59 | 2014年6月 | 葫芦岛海军航空兵学院（空军基地） | 5000P3+ | BS版软件 |
| 60 | 2014年7月 | 青岛石油化工有限公司安保巡检 | 5000P3+ | 单机版 |
| 61 | 2014年7月 | 德州供水公司管线巡查 | 5000P3+ | 单机版 |
| 62 | 2014年8月 | 冀东油田管线巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 63 | 2014年8月 | 宁夏铁路护路处线路巡检 | 5000P3+/5000PV+ | BS版软件 |
| 64 | 2014年9月 | 黑龙江绥化移动光缆巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 65 | 2014年9月 | 新疆油田输油管线巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 66 | 2014年10月 | 四川南充山洪预警巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 67 | 2014年10月 | 深圳电业局线路巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 68 | 2014年11月 | 广东阳江核电站巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |
| 69 | 2014年12月 | 沈阳自来水公司水源巡检 | 5000P3+ | 单机版 |
| 70 | 2014年12月 | 吉林通化博物馆安防巡检 | 5000P3+ | BS版软件 |
| 71 | 2015年1月 | 中石化涪陵页岩气田安防巡检 | 5000PH3 | BS版软件 |

# 6证书

## 6.1 管理体系认证证书

## 6.2 实用新型专利证书

# 7 检测报告

## 7.1公安部检验报告

2、化工部检验报告

## 7.2气体防爆合格证

## 7.3粉尘防爆合格证

## 7.4 CE认证

# 8 售后服务承诺

我们将一套功能卓越符合您需求的系统交到您手中的时候，实际上我们为您提供的服务才刚刚开始。我们将为您培训出色的系统管理员，并随时提供技术咨询和技术服务，以保证您能正确的操作本系统。即使世界顶级的产品也不能保证永远不出问题，但我们可以保证的是，您购买的产品有真正的质保和保修承诺，并且一旦出现故障提供及时的维护。我们会为每一个用户建立单独的服务档案，并对产品的设计、安装、使用、维护情况做出完整的记录，以保证为您提供准确、周到、及时的售后服务。

服务响应时间小于24小时

本公司产品自购买之日起一年保修，终身成本维护，购买日期以《产品购销合同》为准。免费负责软件升级及技术支持，24小时之内解决维修问题，让用户100﹪放心，100﹪满意。

- 凡在中国境内合法购买本公司WM系列产品，因质量原因出现故障的，都享受金万码服务承诺。

- 凡本公司出售的WM系列产品享有自购买之日起一年的保修服务。

- 本公司为经销商及用户免费培训技术人员，以确保系统正常使用提供最快、最便捷、最满意的服务。

- 由于人为原因造成产品损坏，视损坏程度收取维修费。

# Text boxes

北极星6 GPS巡检解决方案

沈阳金万码高科技发展有限公司

听筒

显示屏

指示灯

LOGO

上翻键

取消键

确认键

下翻键

菜单键

重起键

报警键

摄像头

SIM卡插槽

手电

铭牌

开机键

拍照键

充电口

参数下载口

挂绳口

数据图形呈现层

数据存储层

巡段管理

实时监视

数据采集层

数据入库

逻辑计算

数据汇总

查询统计

任务计划

巡检数据采集

信息资源

共享同步

用户管理

系

统

接

口

系统管理员

系统操作员

3G数据传输

工作方式控制

统计分析

DB

数据推送

北极星6 GPS巡检管理系统总体功能

人员考评

日报、月报

历史轨迹回放

数据处理

巡检设置

数据设备维护

实时数据

用户管理

地图浏览

巡线监控

报警管理

三色预警

读取数据

查询报表

历史数据

查询数据

实时监控

巡检部门设置

巡检线路设置

巡检地点设置

巡检人员设置

管理人员设置

巡检计划设置

临时计划设置

巡检设备设置

系统初始化

清除数据

设备初始化

数据备份

角色管理

用户管理

密码修改